## Slide 1: Занятие №8
Регуляторы напряжения
Разновидности

## Slide 2: На этом занятии
Регуляторы напряжения
Что это такое?
  Устройство и принцип работы
Различные схемы подключения
КПД
Использование импульсных аналогов

## Slide 3
Интегральные линейные стабилизаторы напряжения - специализированные микросхемы, предназначенные для стабилизации выходного напряжения на определенном уровне. Этот уровень может быть фиксированным, а может плавно регулироваться. Интегральные стабилизаторы напряжения – стабилизаторы последовательного типа, то есть стабилизаторы, в которых избыток напряжения падает на самом стабилизаторе.
Что это такое?

## Slide 4
Как работает?
Упрощенное представление
Внутренняя схема из даташита

## Slide 5
Недостатки
Прогар в 78M05
Низкий КПД
Требуется положительная разница напряжений

## Slide 6
Основные параметры
1 ЧАСТЬ
VIN (Input Voltage) | Входное напряжение
VOUT (Output Voltage) | Выходное напряжение
VIN - VOUT (Input-Output Voltage Differential) | Максимальная разность потенциалов между входом и выходом
VD (Dropout Voltage) | Падение напряжение на стабилизаторе
IMAX (Current Limit, Output Current) | Максимальный выходной ток
IQ (Quiescent Current) | Ток покоя стабилизатора
ILMIN (Minimum Load Current) | Минимальный ток нагрузки
Line Regulation | Нестабильность выходного напряжения в зависимости от входного напряжения

## Slide 7
2 ЧАСТЬ
Основные параметры
Load Regulation | Нестабильность выходного напряжения в зависимости от нагрузки
PSRR (Power supply rejection ratio) | Коэффициент подавления пульсаций
Output Noise Voltage | Напряжение шума
Temperature Stability | Температурная нестабильность
PD (Power Dissipation) | Рассеиваемая мощность
TJmax | максимальная температура кристалла
RθJA | тепловое сопротивление «кристалл-корпус-окружающая среда»
TA | температура окружающей среды

## Slide 8
Обзор на примере 78XX серии

## Slide 9
Описание из сети
При нагрузке свыше 14 Вт, стабилизатор желательно установить на алюминиевый теплоотвод, чем больше нагрузка, тем больше нужна площадь охлаждаемой поверхности. Производят в основном в корпусе ТО-220 Максимальный ток нагрузки: 1.5 В Допустимое входное напряжение: 35 В Выходное напряжение: 5 В Число регуляторов в корпусе: 1 Ток потребления: 6 мА Погрешность: 4 % Диапазон рабочих температур: 0 C … +140 C Отечественный аналог КР142ЕН5А

## Slide 10
Еще раз о мощности
Скрин из документации на 7805
Сводная табличка для предельных значений мощности

## Slide 11
Типовая схема подключения
L7805

## Slide 12
Типовая схема подключения
С регулируемым напряжением

## Slide 13
Типовая схема подключения
С регулируемым током
В данной схеме регулируемые стабилизаторы стремятся поддерживать на выходе напряжение Vref ~ 1.25В, поэтому выходной ток определяется соотношением:
I limit= Vref/R = 1.25/R
P=I2R

## Slide 14
Типовая схема подключения
Управляемый стабилизатор
с несколькими фиксированными уровнями напряжения.

## Slide 15
Схема подключения
Двухполярный стабилизатор
с несколькими фиксированными уровнями напряжения.

## Slide 16
LDO
Low Drop Out
предназначены для стабилизации напряжения с минимальным падением напряжения на стабилизаторе

## Slide 17
LDO
MCP1811 / MCP1812
Основные характеристики MCP1811/12:
Низкий ток покоя Iq 250 нА
Ток потребления в выключенном состоянии 1 нА
Максимальный выходной ток: 150 мА при Uвых≤3,5 В, 100 мА при Uвых>3,5 В
Выходные напряжения: 1, 1,2, 1,8, 2, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3 и 4, В
Максимальное падение напряжения 600 мВ при полной нагрузке
Защита от короткого замыкания
Корпус 1×1 мм DFN, SOT-23-3/5 и SC70-3/5

## Slide 18
Импульсные аналоги
Более эффективны
Меньший нагрев, по сравнению с линейными стабилизаторами

## Slide 19
КПД
Линейный стабилизатор

## Slide 20
КПД
Импульсный стабилизатор

## Slide 21
Совмещение